## Slide 1: Назначение
Комплексное логическое моделирование и анализ в среде DELPHI структурных и функциональных (логических) зависимостей сложных устройств управления (УУ), представленных в ТЗ в виде блок-схем алгоритмов и логических функций. На этом этапе выполняется отработка логики функционирования УУ в штатных и нештатных режимах работы перед выполнением последующих этапов разработки;
Комплексное визуальное моделирование и анализ УУ. На этом этапе выполняется отработка логики функционирования в штатных и нештатных режимах работы с учетом специфики программной (в МК) и аппаратной реализации;
Макетное программирование МК - генерация макет-программ (исходных текстов на языке ANSI - C) для их последующей реализации в среде разработки PROJECT – 96/ESCA.

## Slide 2: Назначение
УУ (блок управления) космического аппарата (КА) является сложной системой, поведение которой на уровне технического задания (ТЗ) описывается в виде блок-схем алгоритмов (около 500) и логических функций (около 5000). При этом общее количество переменных превышает 20000.
Модули блока управления взаимодействуют с бортовым вычислительным комплексом, наземным комплексом управления, исполнительными механизмами КА и бортовой аппаратурой через внешние соединители (разъемы) (около 50), при этом число входов и выходов блока управления около 2000.
Наряду с логическим используется и временное управление с использованием десятков программных таймеров.

## Slide 3: Структура приложения «Гиперсистема»

## Slide 4: Комплексное логическое моделирование
Комплексное логическое моделирование и анализ обеспечивает отработку логики функционирования УУ в штатных и нештатных режимах и начинается с создания модели. Процесс создания модели состоит в свою очередь из подготовки (ввода) данных на базе ТЗ и синтеза модели в виде программы на языке DELPHI XE.

## Slide 5: Ввод данных модели Предметные конструкции

## Slide 6: Запись блок-схем на языке Геракл
Блок-схему алгоритма (например, в MS Visio) необходимо разметить.

## Slide 7: Запись блок-схем на языке Геракл
Размеченную блок-схему записываем на языке ГЕРАКЛ (например, в редакторе Блокнот).

## Slide 8: Ввод табличных данных ТЗ
Из документа ТЗ считываются и записываются в виде текстовых файлов:
Логические функции;
Команды управления;
Сигналы срабатывания таймеров;
Внешние соединители;
Условия запуска алгоритмов.
500

## Slide 9: Ввод табличных данных ТЗ
1500
Логические функции

## Slide 10: Ввод табличных данных ТЗ
Команды управления
500

## Slide 11: Ввод табличных данных ТЗ
Сигналы срабатывания таймеров
20

## Slide 12: Ввод табличных данных ТЗ
Внешние соединители
2000

## Slide 13: Ввод табличных данных ТЗ
Условия запуска алгоритмов
100

## Slide 14: Синтез модели Программные конструкции
Синтез комплексной логической модели УУ заключается в преобразовании предметных конструкций модели (файлы *.txt) в программные конструкции модели (файлы *.pas) и включает:
Синтез программ для выполнения алгоритмов управления;
Синтез программ для вычисления логических функций;
Синтез программ для работы с таймерами;
Синтез программы подачи команд;
Синтез программы подачи входов.

## Slide 15: Синтез программ для выполнения алгоритмов 2000

## Slide 16: Синтез программ для вычисления логических функций 1500

## Slide 17: Синтез программ для работы с таймерами

## Slide 18: Синтез программ для работы с таймерами 100

## Slide 19: Синтез программ для работы с таймерами 100

## Slide 20: Синтез программы подачи команд

## Slide 21: Синтез программы подачи входов 250

## Slide 22: Отработка и компиляция модели
Композиционная модель УУ представляет собой композицию из предметных конструкций (логических данных ТЗ), программных конструкций (фрагментов кода DELPHI) и резидентных конструкций (шаблонов программ DELPHI приложения «Гиперсистема»). При этом предметные конструкции и программные конструкции составляют более 90% композиционной модели.
Резидентные конструкции-шаблоны приложения «Гиперсистема» содержат директивы INCUDE, с помощью которых эти константные конструкции-шаблоны соединяются с переменными программными конструкциями, сгенерированными в процессе синтеза модели нового УУ, и образуют программную исполняемую модель управляющего устройства.
Это очень важная концептуальная основа приложения «Гиперсистема» и ее нужно отчетливо представлять пользователю на этапе отработки (отладки) модели УУ.

## Slide 23: Отработка и компиляция модели
При выполнении команды Отработка и компиляция модели запускается среда разработки Delphi XE3.

## Slide 24: Отработка и компиляция модели
Можно компилировать отдельный проект, предварительно выбрав его.

## Slide 25: Отработка и компиляция модели
Можно также компилировать всю проектную группу командой Compile All (Build All).

## Slide 26: Конструкции-шаблоны приложения «Гиперсистема»
Шаблон Алгоритмы.

## Slide 27: Конструкции-шаблоны приложения «Гиперсистема»
Шаблон Функции.

## Slide 28: Конструкции-шаблоны приложения «Гиперсистема»
Шаблон Объявления_переменных.

## Slide 29: Конструкции-шаблоны приложения «Гиперсистема»
Шаблон Объявления_таймеров.

## Slide 30: Конструкции-шаблоны приложения «Гиперсистема»
Шаблоны Создание_таймеров и Обработчики_событий_таймеров .

## Slide 31: Конструкции-шаблоны приложения «Гиперсистема»
Шаблон ВВП.

## Slide 32: Конструкции-шаблоны приложения «Гиперсистема»
Шаблон ВП.

## Slide 33: Связи конструкций-шаблонов с программными конструкциями
Очень важный механизм связи конструкций-шаблонов с программными конструкциями прост. Установив курсор на любой директиве INCLUDE (например, {$I Алгоритмы_} в конструкции-шаблоне (модуль Алгоритмы)) с помощью ПКМ вызываем контекстное меню и выполняем команду Open File at Cursor.
В результате получаем код вложенной конструкции-шаблона (процедура Алгоритм).

## Slide 34: Связи конструкций-шаблонов с программными конструкциями
Код вложенной конструкции-шаблона

## Slide 35: Связи конструкций-шаблонов с программными конструкциями
Открываем директиву {$I Алгоритмы__} и получаем код соответствующей программной конструкции.

## Slide 36: Отработка предметных конструкций модели
Композиционная модель реального УУ (на примере БУ) представляет собой очень сложную программу. Для ее отладки (отработки) используется весь мощнейший комплекс отладочных средств используемой среды разработки RAD Studio DELPHI XE3. В процессе отладки константные конструкции-шаблоны и переменные программные конструкции конкретного УУ являются одной программой сложной структуры. При этом ошибки (практически неизбежные) обнаруживаются в программных конструкциях, а возникают они в предметных конструкциях.
Таким образом, в процессе отладки композиционной модели реального УУ идет отработка предметных конструкций (логических данных ТЗ), программных конструкций (фрагментов кода DELPHI) и резидентных конструкций (шаблонов программ DELPHI приложения «Гиперсистема»). При этом изменения с целью устранения выявленных ошибок могут вноситься пользователем только в предметные конструкции (документ ТЗ).
Допускается внесение временных изменений отладочного характера непосредственно в программные конструкции. При внесении оперативных изменений в эти конструкции выполняется повторная компиляция соответствующей программной конструкции, не повторяя весь процесс ввода данных и синтеза модели сначала.
Сообщения об ошибках компиляции, полученные в процессе отладки модели (программных и резидентных конструкций), должны быть преобразованы в сообщения о соответствующих ошибках в предметных конструкциях (логических данных ТЗ). Для этого сообщения об ошибках компиляции из окна Messages среды разработки Delphi XE3 преобразуются в предметную терминологию и выдаются пользователю приложения «Гиперсистема» (в перспективе!).